Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Руководство по сборке.

3.4. Подготовка к сборке и сборка

Освободить изделие от упаковки, проверить комплектность поставки.

Сборку панелей следует производить при температуре окружающего воздуха не менее 12°С  с предварительной выдержкой при температуре не менее 24 ч (оптимальная температура при сборке 23±2°С).

Перед сборкой панелей в специальные пазы профилей справа и слева от «шипа» уложить самоклеящийся уплотнитель, предварительно сняв защитный слой. В случае комплектации уплотнителем без липкого слоя, уплотнитель  укрепляется  на профиле в 3-4 местах по длине липкой лентой типа ЛТ-38 (ТУ 6-17-626-79), которая приобретается дополнительно.

Внимание! Стыковку панелей между собой («шип в паз») производить нажатием на один из концов панели и последующим соединением по всей длине панели.

Сборку камеры следует начать с установки половых панелей  и далее операции вести согласно нумерации на рис. 2.

По окончании сборки пола приступить к сборке стен по периметру, начиная с соединения боковой панели со стойкой  и монтажа прямого угла. При монтаже боковые панели должны быть расположены  «ши-пами»  в ту же сторону, что и на панели дверного проема (с левой сто-роны от монтажника, находящегося внутри  камеры). Сборку последней боковой стенки заканчивают, предварительно присоединив к ней третью и четвертую стойки.

Панель дверного проема можно установить в любой из стен камеры.

В боковой панели вырезать «окно» под холодильную машину и, в случае монтажа низкотемпературных камер, отверстие  Ǿ65 мм под компенсационный клапан.

При сборке потолка необходимо очень тщательно установить первую панель, плавно и равномерно прижимая ее сверху вниз во избежании образования щелей. Эту операцию выполняют с помощью молотка и деревянного бруска размером 80х80х400 мм. Остальные потолочные панели соединяют аналогичным образом.

Стыки панелей камер объемом 18 м3 и более дополнительно укрепляют изнутри уголками 36х36х400 мм. Уголки устанавливают на каждом стыке боковых панелей снизу и сверху, закрепляя на панелях и, соответственно, на полу и потолке, и на каждом стыке потолка и пола, закрепляя на потолке, полу и на боковых панелях.

После сборки камеры установить пороговую накладку, предварительно просверлив 5 отверстий Ǿ 3,5 мм по пороговой накладке  под самонарезающие винты 4х14, и осуществить крепление ее к полу.

Навеска двери камеры производится в следующем порядке

При помощи 4-х болтов М6х30 установить петли на двери, окончательно не затягивая болты в пазах (рис.3).

Дверь с петлями, сориентированными опорными площадками, крепить к панели дверного проема при помощи 5 болтов М6х30.

Рис.3. Шарнир  двери

- петля (шарнир) в сборе;

- болт М6х30;

- шайба 6

Рис.4. Ручка с запорным устройством

1- ручка; 2 – узел защелки в сборе; 3 – храповик;

4- кнопка открывания двери изнутри; 5- винт М5х20.

Произвести переднее и заднее крепление ручки двери (рис.4), для         чего сначала установить на дверь храповик, закрепив его 4-мя винтами М5х20. Переднее крепление осуществляется путем ввода оси (0) ручки в выемку храповика (3), заднее – путем установки узла кнопки открывания двери изнутри (4).

Установить на панели дверного проема детали узла защелки: прокладку (П) и промежуточный стакан (С) – при помощи 5 винтов М5х20. Винты окончательно не затягивать. Установить на 4 винта М5х12 запорный узел с роликом, сориентировав ось последнего с осью сопряженной дуги крючка (предусмотрены пазы в промежуточном стакане).

Закрыть дверь, обеспечив защелкивание крючка узла защелки, и проверить плотность прилегания уплотнителя двери  к дверному прое-му путем осмотра изнутри неосвещенной камеры на просвет.

Если свет проникает через неплотности прилегания   уплотнителя со стороны петель, необходимо устранить их путем регулирования поло-жения петель на двери, ослабляя при этом болты в пазах и прижимая дверь снаружи.

В случае расположения щели со стороны ручки необходимо ослабить винты крепления кронштейнов с роликом, передвигая его на необходимое число рисок.

После завершения регулировки весь крепеж затянуть окончательно.

Для камер с контейнерной загрузкой навеску двери выполнить после установки рамы обрамления двери (рис.5), для чего следует:

1.Собрать раму (соединить стойки поз.1 и 17 перекладиной поз.16 с помощью 4-х болтов поз.11, гаек поз.12, шайб поз.14 и 15).

2.Произвести разметку отверстий под пальцы поз.2,10 и 18 согласно эскизу (см. рис. 5).

3.Произвести сверление отверстий под пальцы в панелях дверного проема.

4.Произвести крепление рамы с установкой узла защелки поз.20 и навеской двери с петлями поз.3 в следующем порядке:

- установить пальцы поз.18 (поз.2) на раме, наживив их болтами поз.21 (поз.6) с шайбами поз.22 и 23 (поз.7 и 8);

- завести пальцы поз.18 (поз.2) в отверстие панели заподлицо с наружной обшивкой;

- установить узел защелки поз.20, произвести навеску петель двери и закрепить их винтами поз.19 (болтами поз.4 с шайбами поз.5);

- закрепить окончательно болты поз.21 (поз.6);

- произвести крепление рамы (перекладины поз.16) при помощи пальцев поз.10 болтами поз.13 с шайбами поз.14,15;

- произвести крепление рамы к полу, предварительно

просверлив по месту 4 отверстия Ǿ 5,2 мм под само-

нарезающие винты Ǿ 6 мм.

Рис.5. Установка рамы обрамления двери

1-стойка петель; 2-палец Ǿ16; 3-петля; 4-болт М6х30; 5-шайба 6;

6-болт М6х25; 7-шайба 6;  8-шайба пружинная 6; 9- винт самонар. 6х20;

10-палец Ǿ20; 11-болт М8х20; 12-гайка М8; 13-болт М8х25; 14-шайба 8; 15- шайба пружинная 8; 16-перекладина; 17- стойка узла защелки;

18- палец Ǿ16; 19-винт М5х20; 20-узел защелки; 21- болт М5х20;

22-шайба 5; 23-шайба пружинная 5.

Для выравнивания давления внутри камеры с атмосферным давлением необходимо установить выравнивающий клапан.

Для герметизации камеры в комплект поставки входит пластичный герметик.

Освещение камеры должно осуществляться светильником. (Светильник поставляется с моноблоком).

Перед пуском камеры в работу следует:

- удалить защитную пленку с внешних и внутренних поверхностей панели;

-  промыть внутреннюю и внешнюю поверхности камеры теплой водой с нейтральными средствами, ополоснуть и просушить.