| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, должность проверяющего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проверки электрической части | Целостность заземляющих проводников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопротивление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потенциал корпус - заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявленные неисправности и работы, проведенные для их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

Холодильная витрина

«КРОХА»

инструкция по эксплуатации

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

Сделано в Санкт-Петербурге

1. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Среднетемпературная,  закрытая,  со  встроенным  холодильным  агрегатом ( холодильная  витрина  предназначена  для  кратковременного  хранения  и  продажи  скоропортящихся  продуктов  на  предприятиях  торговли  и  общественного  питания.

Витрина  рассчитана  на  эксплуатацию  в  помещениях  при  температуре  окружающей  среды  от  14 до 25  (С,  при  относительной  влажности  до 60 %  и  атмосферном  давлении    630-800  мм  рт.  ст.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НА ВИТРИНУ!

При  хранении  витрины   в  холодном  помещении  или  после  перевозки  в  зимних  условиях  перед  включением  в  сеть  витрину  надо  выдержать  при  комнатной  температуре  с  открытыми  дверями  не  менее  8  часов.

ВКЛЮЧЕНИЕ  В СЕТЬ  НЕПРОГРЕТОЙ  ВИТРИНЫ  МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАКЛИНИВАНИЮ КОМПРЕССОРА  И  ВЫХОДУ  ИЗ  СТРОЯ  ВИТРИНЫ.

При  покупке  витрины требуйте проверки  ее работоспособности.

Проверьте  комплект  поставки.

Перед включением  витрины  внимательно  ознакомьтесь  с  настоящим  руководством  по  эксплуатации.

В  процессе  выпуска  холодильной  витрины  могут  быть незначительные изменения в схеме  и  конструкции,  связанные  с  заменой  комплектующих  и  материалов,  не  ухудшающие  эксплуатационные  и  технические  характеристики  витрины.

После  продажи  витрины  изготовитель  не  принимает  претензий  по  механическим  повреждениям  и  некомплектности.

Требуйте  простановки   даты  продажи  и  штампа  изготовителя  (магазина)  в  свидетельство  о  приемке  и  продаже  настоящего  руководства.

2

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ  И

ПРОДАЖЕ

Знак  соответствия  при обязательной

сертификации.

МЕ 05

Витрина  холодильная  (витрина 110-055, 180-087, 225-110) соответствует  ТУ 5151-001-60977758-2009.

Заводской  номер_________________________________

Дата  выпуска____________________________________

Печать изготовителя                                   ШТАМП  ОТК

Заполняет  торговое  предприятие

Продано_________________________________________

________________________________________________

(наименование  торгового  предприятия)

### Дата  продажи____________________________________

Печать  торгового  предприятия

11

9. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный   срок  эксплуатации ( 12  месяцев  со  дня  продажи  ее  потребителю.

При  отсутствии  даты  продажи  витрины  срок  бесплатного  гарантийного  ремонта  исчисляется  с  даты  ее  выпуска.

Гарантия  не  распространяется  на:

стеклянные  элементы  витрины;

электролампу;

стартер.

Изготовитель  не  несет  ответственности  за  неисправности  витрины  и  не  гарантирует  ее  работу  в  следующих  случаях:

несоблюдения  правил  установки,  ухода  и  эксплуатации,  изложенные  в  настоящем  руководстве;

небрежного  хранения  и  транспортирования  владельцем;

ремонта  лицами,  не  уполномоченными  на  производство        гарантийного  ремонта;

ПРИ  ПОТЕРЕ  РУКОВОДСТВА  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВЛАДЕЛЕЦ  ЛИШАЕТСЯ  ПРАВА  НА  ГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ.  ДУБЛИКАТ  НЕ  ВЫДАЕТСЯ.

Гарантию обеспечивает торговое предприятие, указанное в разделе «Свидетельство о приемке и продаже».

Гарантийная мастерская:

Адрес ___________________________________________

Тел. _____________________________________________

Послегарантийный  ремонт  осуществляет  изготовитель,  либо  другая  организация  по  ремонту  холодильной  техники.

10

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети,  В                                  220

Диапазон допустимых колебаний

напряжения сети, В                                          от 187 до 242

Частота переменного тока, Гц                                          50

Потребляемая  мощность, Вт                           не более 250

Режим работы                                          продолжительный

Внутренний объем витрины, л	       	        120; 185 230 Полезный объем витрины, дм куб.                          90; 180; 220

Температура внутреннего объема при

температуре     окружающей     среды

от +14 до +25 (С                                            от  0  (С до  8  (С

Расход  электроэнергии  за сутки  при

температуре   окружающего   воздуха

25 (С, кВт. Ч.                                                    не  более  7,0

Площадь полок, м кв.                                               0,87; 1,1

Холодильный агент                                                  R 134 А

Лампа, применяемая для освещения витрины       ЛБ – 30

Пускорегулируемый аппарат             ЕС 30 А501 К 230/50

Масса, кг, не более                                                    45; 60; 75

Габаритные  размеры,  мм

высота                                                                               950

ширина                                                                 635; 1015; 1260

глубина                                                                             555

Наличие автоматической оттайки испарителя

холодильной  камеры и  удаление талой воды

с последующим испарением                                   имеется

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Витрина  холодильная                                                   1 шт.

Полка  с  двумя  консолями      		              1 шт.

Инструкция  по  эксплуатации                                     1 шт.

3

4.  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

По  типу  защиты  от  поражения  электрическим  током  витрина  относится  к  приборам 1 класса  защиты  (с  заземляющим  проводом).

При  эксплуатации  витрины  соблюдайте  следующие  правила  электробезопасности:

перед  подключением  витрины к сети проверьте исправность  розетки;

РОЗЕТКА ЭЛЕКТРОСЕТИ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ  КОНТАКТ;

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ  ПРИСОЕДИНЕН К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ ПРОВОДУ, СОЕДИНЕННОМУ  С ЗЕМЛЕЙ;

проверьте  вилку и  шнур  электропроводки  на  отсутствие  нарушений  изоляции.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  включать витрину в сеть при снятой  крышке;

подсоединять заземляющий провод к батареям отопления.

При  обслуживании  витрины  отключите  ее  от  сети.  Периодически  проверяйте  заземление  витрины.

5. УСТРОЙСТВО  ВИТРИНЫ

Витрина  представляет собой напольную  конструкцию, состоящую  из  нижней  закрытой  части (1 на рис.1),  в  которой   размещается  холодильный  агрегат;  верхней  части (2), где  располагаются  испаритель  (5) и  лампа освещения (13).  Верхняя  и  нижняя  части  соединяются  металлическими  уголками,  образуя  среднюю  часть (3),  застекленную  двойными  стеклами  (стеклопакетами),  предназначенную  для  выкладки  пищевых  продуктов.  Доступ  внутрь  витрины  осуществляется  с  помощью  раздвижных  стеклянных  дверей (4),  расположенных  с  тыльной  стороны  витрины  и  перемещающихся  по  пластмассовым  полозкам.

Охлаждение продуктов в  витрине  осуществляется  холодильным  агрегатом,  состоящим  из  компрессора, испарителя,  конденсатора,  системы трубопроводов  и  пускозащитной  аппаратуры (см. рис. 2).

Принципиальная  электрическая  схема  витрины  приведена  на  рис. 3.

Оттайка испарителя холодильной камеры производится автоматически  в  цикле  работы  холодильного  агрегата,  или  вручную (см. п. 6.2).

Схема  удаления  воды  выполнена  следующим  образом:  под  испарителем  находится  поддон  для  сбора  талой  воды,  имеющий  уклон  к  центру  и  отверстие  для  слива.  Конструкция  поддона  не  позволяет  талой  воде  попадать  на  продукты.  К  поддону  подведена  трубка  из  поливинилхлорида  (ПВХ)  для  отвода  талой  воды (7 на рис. 1).  Она  проходит  внутри  центральной   стойки (8) и  защищена  от  повреждений  в  охлаждаемом  объеме.  Выйдя  из  охлаждаемого  объема,  она  попадает  в  нижний  (не  охлаждаемый  объем)  и  подводится  к  ванночке  для  сбора  талой  воды  и  крепится  к  ней  скобой.  Внутри  ванночки  проведен  трубопровод  нагнетательной  линии  холодильной  системы,  который  во  время  работы  холодильной  системы  нагревается.  Талая  вода,  попадая  в  ванночку  для  сбора  талой  воды,  испаряется  и  не  требует  специального  слива.

4

1                         2

3                    5

4

###### Рис. 2  Схема  холодильной  установки

- Компрессор, 2. Конденсатор, 3. Осушительный  фильтр,

- Капилляр, 5.  Испаритель.

###### Рис. 3  Схема  электрическая

###### принципиальная

1. Евровилка с заземлением. 2 Соединительная  колодка.

3. Тумблер  с  подсветкой  (освещения).  4.  Тумблер  с  подсветкой  (холодильного  агрегата).  5.  Электронный датчик  реле  температуры.  6. Дроссель.  7.  Лампа  ЛБ-30.  8.  Стартер.  9.  Реле  пускозащитное.  10.  Мотор-компрессор.          11.  Вентилятор.  12.  Автомат  защиты.

9

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И

МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

Перечень  возможных  неисправностей  и  методы  их  устранения:

| Неисправность, ее внешнее проявление | Вероятная причина | Выявление и ус-транение не-исправностей |
| --- | --- | --- |
| Включенная в сеть витрина не работает Отсутствует освещение в витрине Дребезжание, стук, шум работающей витрины Запах в витрине Работает не отклю-чаясь: а) на испарителе много снега б) на испарителе нет инея (влага) | Нет напряжения в сети Нет контакта вилки с розеткой Другое Неисправна лампа Другое Неустойчиво установлена витрина Другое Негерметичная упаковка продук-тов, выделяющих запах Открыты дверцы Неверно устано-влена витрина Перегрузка компрессора Другое | Проверить на-пряжение в сети через розетку Обеспечить контакт Обратиться в ма-стерскую Заменить лампу Обратиться в ма-стерскую При помощи опор отрегулируйте устойчивое поло-жение витрины Обратиться в ма-стерскую Промыть витрину теплым мыльным раствором, проте-реть и проветрить Разморозить, см. п. 6.2 См. п. 4 и п. 6.1 См. п. 6.1 Обратиться в ма-стерскую |

8

Рис. 1.  Общий  вид.

1. Нижняя часть витрины.  2.  Верхняя часть витрины. 3. Средняя часть витрины (охлаждаемый объем). 4. Раздвижные стеклянные двери. 5. Испаритель.

6. Поддон для сбора талой воды. 7. Трубка из ПВХ.  8. Центральная стойка.

9. Тумблер холодильного агрегата 10. Тумблер света 11. Ручка терморегулятора. 12. Полка. 13. Лампа освещения. 14. Ножки.

5

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1  Установка,  подготовка  к  работе   и  запуск  витрины должны  производиться  квалифицированным  механиком.

Распакуйте  витрину,  освободив  ее  от  листов  пенопласта  и  листов  картона.

Витрина должна быть установлена устойчиво  (допустимый  наклон  не  более  2  градусов),  на  ножках (14 на рис. 1).

Перед  началом  эксплуатации  витрину  вымойте  теплым  мыльным  раствором  внутри  и  снаружи,  насухо  протрите  и  проветрите  в  течение  часа  при  открытых  дверях.

Подключайте  витрину  к  электрической  сети  таким  образом,  чтобы  сетевой  шнур  находился  в  свободном  состоянии.

Включение  холодильной  витрины  осуществляется  нажатием  правого  тумблера  (10 на рис. 1, при этом зажжется  подсветка  тумблера). Включение  подсветки осуществляется  нажатием  левого  тумблера (зажжется  подсветка  тумблера).  При  выключении  холодильной  витрины  тумблером  или  отключением  сетевой  вилки  от  сети,  повторное  включение  производится  не  раньше  чем  через  15  минут. В  противном случае может возникнуть перегрузка мотор-компрессора, что снизит его  надежность.  Перегрузка мотор-компрессора  приведет  к  срабатыванию  автоматической  защиты, и  витрину  надо  будет  обесточить  на  1  час.

6

6.2  Регулировка  температуры  в  охлаждаемом  объеме производится  согласно инструкции по эксплуатации электронного регулятора температуры.

Внимание! Запрещается изменять заводские установки терморегулятора.

Не соблюдение этого пункта может явиться причиной отказа в гарантийном ремонте.

Предназначенные  для  продажи  продукты  располагаются  на  полках  витрины  (12 на рис. 1) равномерно.

Продукты, обладающие специфическим  запахом  или  легко  впитывающие  запах,  храните  в  упакованном  виде,  жидкости ( только  в  закрытой  упаковке.

В  целях  экономного  расхода  электроэнергии  витриной  рекомендуется:

сокращать длительность и частоту открывания  дверей;

устанавливать   витрину   вдали   от   источников тепла,

в  месте,  недоступном  для  прямых  солнечных  лучей;

очищать  конденсатор  от  пыли,  как  указано  ниже.

Витрину,  предназначенную  для  длительного  хранения  в  нерабочем  положении,  необходимо  отключить  от  сети,  уложить  шнур  таким  образом,  чтобы  исключить  возможность  его  повреждения  и  произвести  уборку  как  указано  ниже.

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

В  процессе  эксплуатации  витрины  периодически  производите  уборку.  Наружную  поверхность  витрины,  внутренние  стенки  и  полку  необходимо  мыть  каждую  неделю  чистой  теплой  или  слегка  мыльной  водой.

Один  раз  в  3 месяца  очищайте  от  пыли  конденсатор.  Для  этой  цели  используйте  волосяную  щетку  или  пылесос.

ПРИМЕЧАНИЕ:  во  время  работы  витрины  поверхность  компрессора  может нагреваться  до  90 (С.

7

# Text boxes

9

10

1

3

ЖУРНАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Витрины холодильной

2

10

9

11

4

7

5

13

14

1

12

8

6

11

7

6

2

8

12

1

5

4

3