# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| Наименование оборудования | МИКСЕР ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ |
| --- | --- |
| Фирма-изготовитель | GASTRORAG |
| Модель | W-DM-A |

##### Москва 2009

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие данные | Модель | W-DM-A |
| --- | --- | --- |
|  | Описание | Настольный |
|  | Габаритные размеры, мм | 208х158х500 |
|  | Установочная мощность, кВт | 0,35 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 |
|  | Вес в упаковке, кг | 7,2 |
|  | Материал корпуса | Пластмасса |
|  | Материал стакана | Нерж.сталь |
| Характеристики | Емкость стакана, л | 0,9 |
|  | Количество шпинделей | 1 |
|  | Количество скоростей двигателя | 2 |
|  | Максимальная длительность непрерывной работы, сек | 60 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Миксер	1 шт.

Стакан		1 шт.

Паспорт	1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите оборудование на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Убедитесь в том, что переключатель режимов работы находится в положении «0» (выкл.). Включите питание (вставьте вилку сетевого шнура в розетку).

- Поместите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.п.) в стакан.

Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.

Не допускается использовать твердые, не растворимые в воде ингредиенты.

Стакан не следует наполнять более, чем наполовину, поскольку объем смеси при взбивании увеличивается.

- Вставьте стакан в пластмассовый держатель на корпусе оборудования.

Включение миксера без стакана не допускается.

- Оборудование оснащено 2-скоростным двигателем и переключателем скоростей, который имеет следующие положения:

- 0		выкл.

- I		1-я скорость

- II		2-я скорость

Взбивание жидкостей во избежание расплескивания рекомендуется производить на 1-й скорости. Взбивание смесей, содержащих твердые ингредиенты (мороженое, сухое молоко и т.п.), а также сливок и яичных белков рекомендуется производить на 2-й скорости.

Начинать взбивание следует в любом случае на 1-й скорости. Поверните переключатель скоростей в положение «I» на 3 сек. По сле этого, если по рецептуре требуется производить взбивание на высокой скорости, поверните переключатель в положение «II».

- По окончании взбивания поверните переключатель скоростей в положение «0», снимите стакан и разлейте готовый коктейль.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите переключатель режимов работы в положение «0» (выкл.).

- Отключите питание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Ежедневно по окончании работы:

- Наполните стакан до максимальной отметки теплым мыльным раствором.

- Установите стакан в рабочее положение.

- Установите переключатель режимов работы в положение «I» на
1 мин.

- Поверните переключатель скоростей в положение «0», снимите стакан и опорожните его.

- Ополосните стакан чистой водой и вытрите насухо.

- Протрите поверхности корпуса чистой влажной губкой или тканью и вытрите насухо.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование не предназначено для установки и эксплуатации на открытом воздухе.

- Оборудование должно быть установлено на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Оборудование должно быть установлено вдали от источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).

- В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между оборудованием и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 5 см.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край подставки и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.

- В качестве дополнительной меры безопасности оборудование оснащено коротким сетевым шнуром. Это минимизирует риск того, что шнур может перевеситься через край подставки, что пользователь может запутаться в шнуре, споткнуться об него или случайно за него потянуть. Во избежание удара электрическим током, получения травм и повреждения оборудования настоятельно не рекомендуется использование удлинителей.

- Оборудование предназначено для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок. Не допускается использование оборудования не по назначению. Не допускается добавление в смесь твердых, не растворяющихся в воде ингредиентов.

- Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 60 сек. Это означает, что после каждых 60 сек непрерыной работы необходимо сделать перерыв для охлаждения двигателя.

- Не допускается класть в стакан металлические предметы (ножи, вилки, ложки и пр.).

- Не допускается переполнение стакана.

- Не допускается заливать в стакан горячие жидкости.

- Не допускается включение оборудования без стакана.

- Не допускается засовывать в стакан миксера руки и посторонние предметы в процессе работы.

- Не допускается добавлять ингредиенты в стакан миксера в процессе работы.

- Следите за тем, чтобы в процессе работы мешалка не касалась стенок стакана.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра. Не давайте оборудование детям и не используйте вблизи от детей.

- Не допускается снимать стакан при включенном оборудовании. Стакан следует снимать только после того, как шпиндель полностью остановился.

- Во избежание повреждений не допускается поднимать оборудование за шпиндель.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.