Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| 43 FM | 43 DX |
| --- | --- |

Конвекционные печи

# Содержание

Общие инструкции. Конвекционные печи. Стандартная версия. …. 6

Многофункциональная версия. Версия с двойным мотором. ………7

Установка ……………………………………………………………….7

Чистка и содержание оборудования …………………………………..8

Электросхемы ……………………………………………………...18-21

Схематическое изображение в разобранном виде ………………22-27

## Общая инструкция

Внимательно прочтите Инструкцию в целях соблюдения безопасности и сохранения хорошего рабочего состояния оборудования.

Тестирование и проверка нашей техники проведено квалифицированным персоналом.

Все операции по установке, содержанию и ремонту оборудования должны проводиться квалифицированным персоналом.

В случае необходимости ремонта обращайтесь только в сервисные центры и используйте только оригинальные запчасти.

### Описание печи

Печь, называемая конвекционной, является новым словом в технологии пищи, позволяющим значительно сократить время приготовления и сохранить неизменными вкусовые качества пищевых продуктов.

Принудительная циркуляция горячего воздуха внутри печи позволяет добиться его быстрого контакта с продуктами, гарантируя однородность приготовления продуктов

#### Стандартная версия

Эта версия имеет три нагревательных элемента низкой мощности, работающих одновременно. Это позволило добиться абсолютной однородности приготовления продуктов, т.к. прогрев идет с трех сторон. Для включения печи необходимо установить таймер и термостат на желательное время и температуру.

1

##### Многофункциональная версия

В печи имеется три нагревательных элемента и гриль. Каждый элемент имеет высокую мощность. Селектор режима позволяет устанавливать разные режимы приготовления пищи (см . рис.1.). Гриль используется для придания пище золотистого оттенка после обычного приготовления.

Рис. 1

##### Версия с двойным мотором

У этой версии существует два мотора с целью создания усиленной циркуляции воздуха, что позволяет сократить время приготовления.

##### Установка

- Устраните защитную пленку с поверхностей печи и проведите чистку рабочей камеры перед началом использования печи.

- Рекомендуется устанавливать оборудование в хорошо вентилируемом помещении на расстоянии не менее 10 см от стены. При установке необходимо, чтобы боковые и задние поверхности печи оставались свободными для подключения к электропитанию и уходу за оборудованием.

- Абсолютно необходимо отключить печь от источника электропитания во время процедуры ее установки.

- Электрическая безопасность гарантируется в случае подключения к исправной системе заземления, а также при соблюдении действующих стандартов и проведении периодических проверок  квалифицированным персоналом.

- Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы температура в месте его прохождения не превышала более чем на 50 ( С комнатную температуру.

2

- Необходимо использовать многополярный главный выключатель. Желто – зеленый провод нельзя перерезать.

##### Чистка и уход за оборудованием

Прежде, чем производить чистку печи, необходимо убедиться, что она отсоединена от источника электропитания.

Чистить печь следует часто и тщательно.

- Печь следует чистить, когда она отключена от сети, но еще не остыла, чтобы можно было легко удалить остатки пищевых продуктов и жира. Следует обратить особое внимание на места крепления двери, где жир чаще застывает.

- Детали из нержавеющей стали можно чистить подходящими веществами, не содержащими абразивных материалов. Для чистки стекла можно использовать теплую воду. Избегайте грубых тканей и абразивных субстанций. Не следует чистить горячее стекло.

- Для первой чистки используйте горячую воду с мылом. Затем включитее печь на 30( при температуре 200 ( С, чтобы устранить застоявшийся запах.

Производитель не несет ответственности за причиненный ущерб, если инструкции, содержащиеся в брошюре, не соблюдались.

###### Электросхемы

43 FP / 43FPX

43 UP / 43 UX

Обозначения

| МА – входная панель |  |
| --- | --- |
| TS – термостат безопасности |  |
| TP – таймер |  |
| MV – вентилятор |  |
| LC – освещение рабочей камеры |  |
| L1 – оранжевая лампа (таймер) |  |
| L2 – оранжевая лампа (термостат) |  |
| L3 – индикатор увлажнителя |  |
| TR – термостат |  |
| R1 – нижнее сопротивление (600 W – 230 V) |  |
| R2 – циркулярное сопротивление (1700 W – 230 V) |  |
| R3 – верхнее сопротивление (400 W – 230V) |  |
| EV – клапан соленоида |  |
| PU – кнопка отключения увлажнителя |  |

3

43 FD / 43 DX

43 UD / 43 DUX

Обозначения

MA – входная панель

TS – термостат безопасности

TR – таймер

MV – вентилятор

LC – освещение рабочей камеры

L1 – оранжевая лампа (таймер)

L2 – оранжевая лампа (термостат)

L3 – индикатор увлажнителя

TR – термостат

R1 – циркуляционное сопротивление (1300W – 230 V)

R2 – циркуляционное сопротивление (1300 W – 230 V)

EV – клапан соленоида

PU – кнопка увлажнителя

Многофункциональный переключатель

4

43 FM / 43 MX

43 UM / 43 VUX

Обозначения

B1 – многофункциональный переключатель

B2 – таймер

F1 – термостат

F2 – термостат безопасности

H1 – зеленая индикаторная лампа

H2 – лампа рабочей камеры

H3 – лампа индикатора таймера

H4 – кнопка индикатора увлажнителя

M – вентилятор

R1 – циркулярное сопротивление (2500 W – 230 V)

R2 – верхнее сопротивление (1700 W – 230 V)

R3 – нижнее сопротивление (1500 W – 230 V)

R4 – гриль (700 W – 230 V)

EV – клапан соленоида

PU – выключатель увлажнителя

5

6

## Описание деталей к сборочному чертежу 1

CAB 056 – питающий кабель

CER 041 – правая петля

CER 042 – левая петля

CR 4 012 – инструментальная панель

FoN 005 – гальванизированное днище

GRPAR 052 – вентилятор гриля

GUA 030 – резиновая прокладка двери

INV 007 – стальной ящик

IN 107 – черный эмалированный ящик

MAN 027 – рукоятка

MAN 046 – кнопка

MOR 057 – входной терминал

MOR 058 – направляющая кабеля

MOT + VEN 045 – вентилятор

PIE 040 – ножка

POR 043 – опора петли

PORTALAMPOSO – держатель лампы

PROF 006 – черная эмалированная рама

PROF 007 – черная эмалированная рама

PROF 106 – стальная рама

PROF 107 – стальная рама

PUL 246 – зеленая кнопка

RES 031 – нагревательный элемент (1700 W – 230 V)

RES 032 – нагревательный элемент (600 W – 230 V)

RES 033 – нагревательный элемент (400 W – 230 V)

RID 236 – блок регулировки потока воздуха

SCH 009 – задняя панель

SCH 109 – задняя панель

SCOR 051 – держатель левой панели

SCOR 052 – держатель правой панели

SP 037 – оранжевая индикаторная лампа

SP 038 – зеленая индикаторная лампа

TEG 026 –поддон

TER 034 – термостат

TER 035 – термостат безопасности

TIM 040 – таймер (60()

VAL 235 – клапан соленоида

VET 028 – внутреннее стекло

7

Сборочный чертеж 2

8

Описание деталей к сборочному чертежу 2

CAB 056 – кабель питания

CER 041 – правая петля

CER 042 – левая петля

COM 037 – мультифункциональный переключатель

CRU 012 – инструментальная панель

FON 005 – гальванизированное днище

GRPAR 052 – вентилятор гриля

GUA 030 – резиновая прокладка двери

INV 007 – стальной ящик

INV 107 – черный эмалированный ящик

MAN 027 – ручка

MAN 046 – кнопка

MOR 057 – входная панель

MOR 058 – направляющая кабеля

MOT + VEN 045 – вентилятор

PIE 040 – ножка

POR 043 – опора петли

PORTALAMP 050 – держатель лампы

PROF 006 – черная эмалированная рама

PROF 007 – черная эмалированная рама

PROF 106 – стальная рама

PROF 107 – стальная рама

PUL 246 – зеленая кнопка

RES 036 – циркулярное сопротивление (2500 W – 230 V)

RES 039 – верхнее сопротивление (1700 + 700 W – 230 V)

RES 041 – нижнее сопротивление (1500 W – 230 V)

RID 236 – блок регулировки потока воздуха

SCH 009 – задняя панель

SCH 109 – задняя панель

SCOR 051 – держатель левой панели

SCOR 052 – держатель правой панели

SP 037 – оранжевая индикаторная лампа

SP 038 – зеленая индикаторная лампа

TEG 026 – поддон

TER 034 – термостат (0 – 270 ( С)

TER 035 – термостат безопасности

TIM 040 – таймер (60()

VAL 235 – клапан соленоида

VET 028 – внутреннее стекло

VET 029 – внешнее стекло

9

Сборочный чертеж 3

10

## Описание деталей к сборочному чертежу 3

CAB 056 – питающий кабель

CER 041 – правая петля

CER 042 – левая петля

CRU 012 – инструментальная панель

FON 005 – гальванизированное днище

GRPAR 052 – вентилятор гриля

GUA 030 – резиновая прокладка двери

INV 007 – стальной ящик

INV 107 – черный эмалированный ящик

MAN 027 – рукоятка

MAN 046 – кнопка

MOR 057 – входная панель

MOR 058 – направляющая кабеля

MOT + VEN 045 – вентилятор

PIE 040 – ножка

POR 043 – опора петли

PORTOLAMPOSO – держатель лампы

PROF 006 – черная эмалированная рама

PROF 007 – черная эмалированная рама

PROF 106 – стальная рама

PROF 107 – стальная рама

PUL 246 – зеленая кнопка

RES 038 – сопротивление (1300 W – 230 V)

RID 236 – регулятор потока воздуха

SCH 009 – задняя панель

SCH 109 – задняя панель

SCOR 051 – держатель левой панели

SCOR 052 – держатель правой панели

SP 037 – оранжевая индикаторная лампа

SP 038 – зеленая индикаторная лампа

TEG 026 – поддон

TER 034 – термостат (0 – 270 ( С)

TER 035 – термостат безопасности

TIM 040 – таймер (60()

VAL 235 – клапан соленоида

VET 028 – внутреннее стекло

VET 029 – внешнее стекло

11