# Торгтехника.РФ

# https://obtorg.ru

# ПАСПОРТ

Торгтехника.РФ

https://obtorg.ru

| Наименование оборудования | МАРМИТ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПОДОГРЕВА |
| --- | --- |
| Фирма-изготовитель | GASTRORAG |
| Серия | ZCK |

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Благодарим Вас за приобретение оборудования GASTRORAG. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для разогрева готовых блюд и поддержания их в горячем состоянии на «водяной бане».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ZCK165B | ZCK165BT |
| --- | --- | --- |
| Описание | Настольный | Настольный |
| Габаритные размеры, мм | 334х540х240 | 334х540х240 |
| Масса, кг | 8,1 | 8,4 |
| Установочная мощность, кВт | 1,20 | 1,20 |
| Параметры электросети | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Нерж.сталь | Нерж.сталь |
| Размеры гнезда | 305х510х160 | 305х510х160 |
| Вместимость гнезда, поддонов GN 1/1 | 1 | 1 |
| Диапазон регулировки температуры, оС | 30 – 90 | 30 – 90 |
| Способ наполнения водой | Вручную | Вручную |
| Наличие сливного крана | Нет | Да |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мармит		1 шт.

Паспорт		1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1.	Панель управления оборудования

D	сетевой выключатель

E	ручка термостата

F	световой индикатор нагрева

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Удалите защитную пленку с поверхностей нерж.стали.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Наполните гнездо водой до максимальной отметки, нанесенной на стенку.

Оборудование предназначено только для влажного подогрева. Включение оборудования без воды не допускается.

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (D). При этом должна загореться подсветка выключателя.

- Поверните ручку термостата (E) в положение, соответствующее требуемому значению температуры. При этом должен загореться световой индикатор нагрева (F), оповещающий о том, что нагревательные элементы включены.

При достижении заданной температуры термостат отключит нагревательные элементы и световой индикатор нагрева погаснет.

В процессе работы термостат будет по мере необходимости автоматически включать и выключать нагревательные элементы.

Ручка термостата градуирована арабскими цифрами от 0 до 5. Диапазон регулировки температуры указан в разделе «Технические характеристики». Рекомендуемая температура сервировки пищи соответствует положениям ручки от 1 до 3.

- Дайте оборудованию прогреться до заданной температуры и заполните гнездо поддонами стандарта GN с продуктами, предназначенными для разогрева.

При перегреве оборудования (например, в результате «сухого» включения) предохранительный термостат отключит оборудование. В этом случае необходимо отключить питание, дать оборудованию остыть и при помощи тонкой отвертки нажать защитный выключатель, который находится в глубине отверстия на нижней панели оборудования.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Поверните ручку термостата в положение «0». Убедитесь в том, что световой индикатор нагрева (F) погас.

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя (D). Убедитесь в том, что подсветка выключателя погасла.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Поверхности корпуса следует протирать чистой влажной губкой или тканью.

Очистка гнезда. Ежедневно в конце рабочего дня слейте из гнезда воду, вымойте его теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- В целях соблюдения норм противопожарной безопасности автоматический выключатель должен находиться рядом с оборудованием в легко доступном месте.

- Расстояние между оборудованием и стеной должно составлять не менее 100 мм, либо стена должна быть покрыта огнеупорным материалом.

- Настольное оборудование следует устанавливать на огнеупорной поверхности.

- Оборудование предназначено для разогрева пищевых продуктов на «водяной бане». Использование оборудования не по назначению не допускается.

- Не допускается включение оборудования, если гнездо не заполнено водой. Уровень воды должен быть всегда выше минимальной отметки, нанесенной на стенку гнезда.

- Не допускается выкладывать пищевые продукты непосредственно в гнездо. Пользуйтесь поддонами стандарта GN.

- Во время работы с оборудованием во избежание ожогов следует соблюдать осторожность и пользоваться защитными рукавицами.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды или погружать его в воду или иную жидкость.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.